(Wykl 2)WPROWADZENIE  DO  PROBLEMATYKI SIECI KOMPUTEROWYCH

TENDENCJE ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

- w systemach komputerowych widoczna jest tendencja do rozdzielania obliczeń

między wiele fizycznych procesorów

- dwa kierunki rozwoju tej tendencji: systemy wieloprocesorowe (multiprocessor systems), czyli systemy ściśle

powiązane; procesory dzielą pamięć i zegar a komunikacja odbywa się zwykle przez pamięć dzieloną, systemy rozproszone (distributed systems) lub systemy luźno powiązane – do tej kategorii należą sieci komputerowe; procesory nie dzielą pamięci ani zegara

HISTORIA SIECI

lata 60 - Izolowane systemy komputerowe, 1969-90 - ARPANET - Advanced Research Project Agency Network,1978 - UUCP - Unix to Unix copy, 1979 - USENET - Users Network, 1981 - BITNET - Because It's Time Network, 1983 – FidoNet, 1983 - Internet (TCP/IP), 1984 - Minitel (Francja), 1986 - NSF NET - National Science Foundation Network

1990 - powstanie WWW - World Wide Web (CERN) spowodowało niezwykłe rozszerzenie możliwości Internetu

Czym jest jednak sieć komputerowa?

kiedyś: zbiór laczy szeregowych stosowanych do łączenia terminali do komputera teraz: dla jednych to np: sieć telefonii glosowej. dla innych to może być np: sieć telewizji kablowej.

Te dwa ostatnie przykłady sieci mają dwa wspólne elementy: przeznaczone są do obsługi jednego tylko rodzaju danych (tekstu, głosu, filmu) zazwyczaj służą do przyłączenia specjalistycznych urządzeń jednego typu(terminale, telefony, telewizory)

Co odróżnia sieć komputerową od wszystkich innych typów sieci?

uniwersalność: są one budowane głównie z programowalnego sprzętu uniwersalnego, nie są optymalizowane do szczególnych zastosowań, jak np. prowadzenia rozmów telefonicznych lub przesyłania sygnałów wizyjnych.są zdolne do przenoszenia wielu różnych typów danych i mają szeroki, stale wzrastający, zakres zastosowań.

Klasyfikacja sieci

Jeden ze sposobów klasyfikacji sieci jest oparty na ich rozmiarze: sieć WAN (wide area network) -rozległa sieć komputerowa, pierwsze sieci komputerowe to byly (i aktualnie są) sieci WAN, sieć LAN (local area network) -lokalna sieć komputerowa, zasięg mniejszy od 1 km, siec MAN (metropolitan area network) -miejska sieć komputerowa

sieć DAN (desk area network) -sieć mieszcząca się na biurku; traktowanie każdej części komputera jako elementu sieci

APLIKACJE SIECIOWE

FTP: protokół przesyłania plików Przykład działania aplikacji ftp :

% ftp

ftp> open ds.internic.net

[...]

220 ds.internic.net FTP server ready.

Name (ds.internic.net:bsd) : anonymous

331 Guest login o.k. send ident as password.

Password:

230 Guest login ok, access restrictions apply.

ftp> cd rfc

250 CWD command successful.

ftp> get rfc-index.txt

200 PORT command successful.

150 Opening ASCII mode data connection for rfc-index.txt

(245544 bytes).

226 Tarnsfer complete.

local: rfc-index.txt remote: rfc-index.txt

251257 bytes received in 1.2e+02 seconds (2 Kbytes/s)

ftp> close

221 Goodbye.

FTP (File Transer Protocol) -protokół przesyłania plików jedna z najstarszych aplikacji: umożliwia przesyłanie plików między komputerami poprzez sieć. Korzystając z tego przykładu można zdefiniować dwa ważne terminy: klient i serwer. Uruchomiliśmy program klienta FTP na naszym komputerzenasz komputer połaczył z serwerem FTP na komputerze o adresie ds.interic.net klient skierował serię żądaż do serwera, który na nie odpowiadał

WWW: przeglądanie zasobów sieci jedna z najbardziej popularnych aplikacji, synonim Internetu. Aplikację WWW można rozpatrywać jako zbiór współpracujących klientów i serwerów, z których każdy porozumiewa się tym samym językiem. W tym przypadku jest to protokół przesyłania hipertekstu HTTP (Hyper Text Transer Protocol) .Większość ludzi poznała tę aplikację poprzez graficzne programy takie jak Mosaic, Netscape,.. która pozwala użytkownikowi otworzyć uniwersalny adres zasobu URL (Universal Resource Locator) URL dostarcza użytkownikowi informacji o adresie obiektów w aplikacji WWW. URL na przykład wygląda następująco: http:\\www.arizona.edu/index.html. Przeglądarka zasobów sieci na komputerze otworzy połączenia z serwerem WWW na komputerze o adresie www.arizona.edu następnie wyszuka i wyświetli plik o nazwie index.html. Wiele plików w WWW zawiera tekst i grafikę, a niektóre dźwięk i film  (multimedialny charakter). Wiele plików zawiera dalsze adresy URL, które wskazują na inne pliki; takie zagnieżdżone adresy nazywamy odsyłaczami hipertekstowymi

NV:rozyłanie i odtwarzanie filmów ta aplikacja umożliwia rozsyłanie i odtwarzanie filmów wideo przez siec

(NV - Network Video) stosowana głównie do przeprowadzania telekonferencji dla grupy użytkowników sieci aby być nadawcą zapisu wideo trzeba posiadać specjalistyczny, sprzęt zwany zbieraczem ramek (frame grabber) pobiera on sekwencję obrazów na wyjściu z kamery wideo i dokonuje przekształcenia w zapis cyfrowy rozmiar każdego obrazu zwanego odtąd ramką (frame) zależy od rozdzielczości obrazu np: obraz o powierzchnii 1/4 standartowego obrazu telewizyjnego mógłby mieć rozdzielczość 352*240 pikseli jeden piksel to jedna kropka na ekranie jeden piksel jest reprezentowany przez 24 bity informacji (kolorowy) tak więc rozmiar ramki (352*240*24):8=247.5 kB prędkość z jaką pobieramy obrazy tzw. prędkość ramek powinna wynosić około 25 ÷ 30 ramek/sek aplikacja NV pracuje zwykle z dużo niższą prędkością, rzędu 2 ÷ 3 ramki/sek (problem szybkości komputera) obrazy cyfrowe dostarczone do węzła nadającego przez zbieracz ramek są przesyłane przez sieć jako strumień komunikatów (ramek) do węzła

odbierającego węzeł odbierający wyświetla odebrane ramki na swoim monitorze z tą samą prędkością, z jaką były zbierane

WYMAGANIA

czego oczekujemy od sieci, aby sprostała ona przedstawionym wcześcniej aplikacjom? nie ma jednego oczekiwania: sieci komputerowe są projektowane i budowane przy dużej liczbie ograniczeń i wymagań wymagania różnią się w zależności od punktu widzenia: użytkownik sieci będzie wymieniać usługi, których wymagają jego aplikacje, np. gwarancję dostarczenia komunikatu w określonym czasie projektant sieci będzie wymieniać cechy wydajnego projektu, np. że zasoby sieci będą sprawiedliwie przydzielane dostawca sieci będzie wymieniać cechy systemu, który jest łatwy do administrowania i zarządzania, np. w którym łatwo znaleźć błędy można jednak wyróżnić istotne czynniki, które sterują projektem sieci te czynniki to: spójność wydajny podział zasobów  funkcjonalność efektywność

spójność

sieć musi zapewnić połączenie między zbiorem komputerów, czyli spójność wiele prywatnych lub firmowych sieci jako cel zakłada sobie ograniczenie zbioru łączonych ze sobą komputerów (prywatność, bezpieczeństwo) inne sieci, np. Internet, są projektowane tak, aby rozrastały się, w sposób, który da szansę do połączenia wszystkich komputerów na świecie o systemie, który jest tak projektowany (możliwość powiększenia do dowolnego rozmiaru) mówimy że jest skalowalny

ŁĄCZA, WĘZŁY I CHMURKI

połączenia wewnątrz sieci rozważa się na wielu poziomach, na najniższym poziomie sieć może składać sie z dwóch lub więcej komputerów, połaczonych medium fizycznym (kabel koncentryczny, swiatłowód, ...) takie medium fizyczne nazywane jest łączem (link), a komputery które łączy nazywamy węzłami (nodes) łącza fizyczne mogą być dwupunktowe (point-to-point) - łączą parę węzłów, lub wielodostępne (multi-access), gdy więcej niż jeden węzeł może

współdzielić jedno łącze fizyczne

rys. łącza bezpośrednie: dwupunktowe(a), wielodostępne(b)

W jaki sposób można ze sobą pośrednio połączyć zbiór komputerów?

rys. sieć komutowana

sieć komutowana (switched network)

każdy węzeł jest przyłączony do co najmniej jednego łącza w węzłach, które są przyłączone do co najmniej dwóch łączy, uruchomione jest oprogramowanie przesyłające dane odebrane z jednego łącza do drugiego dwa najpopularniejsze typy sieci komutowanych to: sieć z komutacją kanałów (circuit switched network) - najczęściej

stosowane w sieciach telefonicznych sieć ustanawia wydzielony kanał jako sekwencję łączy, a następnie zezwala węzłowi nadającemu na przesłanie strumienia bitów przez ten kanał do węzła odbierającego. sieć z komutacją pakietów (packet - switched network) - w większości sieci komputerowych (na nich będziemy się koncentrować) węzły w sieci przesyłają do siebie wydzielone bloki danych nazywane pakietami (packet) albo komunikatami (messages) stosuje się zazwyczaj strategię zwaną zapamiętaj i prześlij (store-and-forward) - w węźle sieci odbieramy cały pakiet od łącza, zapamiętujemy go w pamięci wewnętrznej (buforze), a dopiero potem przekazujemy cały pakiet do następnego węzła chmurka (cloud) dzieli węzły na znajdujące się wewnątrz niej i na zewnątrz węzły umieszczone wewnątrz to tzw. komutatory (switches) to one implementują sieć ich jedyną funkcją jest zapamiętywanie pakietów i przesyłanie ich dalej węzły na zewnątrz to komputery (hosts) zapewniają dostęp użytkowników do sieci na nich są uruchamiane aplikacje , chmurka - graficzne oznaczenie sieci dowolnego typu

intersieć (internetwork), albo krócej internet - sieć sieci

rys. łączenie sieci                                       rys. multipleksacja wielu logicznych przepływów na jednym łaczu fizycznym

zbiór niezależnych sieci (chmurek) jest połączony tak, aby utworzyć intersieć dowolna, intersieć to internet, natomiast Internet to konkretna aktualnie pracująca sieć TCP/IP, węzeł sieci, który jest przyłączony do dwóch lub więcej sieci jest zwykle nazywany ruterem (router) albo bramką (gateway), ruter pełni rolę zbliżoną do komutatora - przekazuje komunikat z jednej sieci do drugiej,  w celu umożliwienia komunikacji między węzłami sieci, każdemu z nich przydzielony jest adres =ciąg bitów identyfikujących węzeł, kiedy węzeł nadawczy chce, aby sieć dostarczyła komunikat do innego węzła, to najpierw specyfikuje adres odbiorcy gdy węzeł nadający i odbierający nie są ze sobą połączone bezpośrednio, wtedy komutatory i rutery w sieci korzystają z tego adresu, aby określić w

jaki sposób przesłać komunikat do odbiorcy sposób systematycznego określania w jaki sposób to zrobić nazywamy wyborem trasy (routing), wysyłanie jednostkowe (unicast) - węzeł nadawczy wysyła komunikat tylko do

jednego węzła odbiorczego,rozgłaszanie (broadcast) - węzeł nadawczy rozsyła komunikat do wszystkich

pozostałych węzłów sieci ,rozsyłanie grupowe (multicast) - wysyłanie komunikatów do wybranych węzłów

sieci, główny wniosek z dotychczasowej dyskusji: sieć możemy definiować rekurencyjnie - sieć może składać sie z dwóch lub więcej węzłów połaczonych łączem, albo z dwóch lub więcej sieci połączonych przez jeden lub więcej

węzłów